## Slide 1: 視線誘導を用いたVRアルペンスキー トレーニングシステムに関する研究
所属: 東京科学大学 情報理工学院 情報工学系
氏名: 木原 英一
指導教員: 小池英樹 教授
Notes: ただいまから、「視線誘導を用いたVRアルペンスキー トレーニングシステムに関する研究」という題目で発表します。木原です。よろしくお願いいたします。

## Slide 2: 研究背景：スキーにおける視線と課題
スキーにおける視覚情報の重要性
  情報の約80%は視覚から取得（コース状況、傾斜、次の旗門）
  適切な情報の取得が、身体制御（パフォーマンス）の前提
指導の困難さ
  高速移動：指導者がリアルタイムで視線を確認不可
  無意識化：初心者は恐怖心から「足元・直近」を凝視（トンネル視野）
  言語化の限界：「前を見て」等の指示では具体性に欠ける
[ここに論文の図1.1（スキーイメージ）等を挿入]
Notes: まず背景です。アルペンスキーは，雪上の斜面を高速で滑走しながら，設置された旗を正しい順序で通過して、そのタイムを競う競技です． 高速で変化する雪面の状況や次の旗門の位置を瞬時に判断して，最適な滑走ラインを計画することが求められます。 その判断材料となる情報の大部分は視覚から得ており，適切な視覚情報の取得が，効率的な身体動作の制御につながると考えられています。

## Slide 3: 関連研究と本研究のアプローチ
他スポーツにおける視線研究
  バスケ、ゴルフ等の静的タスクではQuiet Eye (QE)が重要
  QEトレーニングにより技能自体も向上 [Vickers et al.]
スキー（動的タスク）の特殊性
  絶えず環境が変化するため、静的なQE理論は適用不可
  Decroixらの研究：熟練者と非熟練者でQE長に差なし
  重要指標：「位置とタイミング」
  熟練者はターン動作前に「2つ先の旗門」を見る
結論：スキーではQEではなく「先読み(Look-ahead)」が必要
[ここに論文の図2.1（Decroixの定義図）を挿入]
Notes: スポーツにおける視線の研究として、バスケットボールやゴルフなどの静的なターゲットを狙う競技では、「Quiet Eye」と呼ばれる、動作を行う前に視線をターゲットに長く固定する行動が重要であると考えられています。
熟練者は非熟練者に比べで、このQuiet eyeの持続時間が有意に長いことが報告されています。
また視線に関してトレーニングすることで、競技自体のパフォーマンスが向上することも報告されています。
しかし、スキーのような動的な環境においては、スキーの熟練者と非熟練者でQEに有意な差はありませんでした。
スキーでは、「いつ、どこを見るのかが」に関して有意に差がありました。
具体的には、熟練者は、2つ先の旗門を、ターンが始まる前の早い段階で見るという「先読み」を行っていることが明らかになっています。

## Slide 4: 研究目的
目的
  VR環境の特性を活用
  初心者に熟練者の「先読み（2つ先の旗門への視線移動）」を効果的に習得させる
アプローチ
  アイトラッキング搭載HMD + スキーシミュレータ
  視線行動を計測し、見るべき対象（2つ先の旗門）を視覚的に誘導
[ここにシステム概要図があれば挿入]
Notes: しかし、この視線行動を実際の現場で指導することには大きな課題があります。
まず、滑走は高速で行われるため、指導者が学習者の視線を外から確認することは困難です。 さらに、初心者は恐怖心から無意識に足元や目の前の旗門を凝視してしまう傾向が強く、単に**『前を見て』という口頭指示だけでは、具体的に『いつ・どこ』を見ればよいかが伝わらず、改善につなげることが難しい**のが現状です。
そこで本研究では、視線の計測と可視化が可能なVR環境に着目しました。 VRを用いて、見るべき対象を直接的に視覚誘導することで、口頭指導では難しい『熟練者の視線戦略』を、初心者に効果的に習得させることを目的とします。」

## Slide 5: 提案手法：2種類のガイダンス
なぜ2つの手法か？（依存 vs 自律）
  手厚すぎる支援はシステムへの「依存」を招く
  支援がない実環境でのパフォーマンス低下リスク
手法1：Task-based Guidance（タスクベース）
  特徴：常時強調表示 ＋ 即時フィードバック
  狙い：強制的に「正解の型」を覚えさせる（初期学習）
手法2：Adaptive Guidance（アダプティブ）
  特徴：視線が手前に停滞している場合のみ介入
  狙い：依存を防ぎ、ユーザの「自律的」な視線移動を促す
[ここに論文の図3.1（ガイダンス手法）を挿入]
Notes: 提案手法についてです。本研究では、単に視線を変えさせるだけでなく、最終的に支援のない実環境でのパフォーマンス向上に繋げることを目指しています。そのため、介入度の異なる2つの手法を設計しました。
一つ目は「タスクベースガイダンス」です。これは常に正解を強調表示するもので、強制的に理想的な型を覚えさせることを狙いとしています。
しかし、常時手厚い支援を行うと、ユーザがシステムに「依存」してしまい、自ら見る場所を探さなくなる恐れがあります。そこで二つ目の「アダプティブガイダンス」を用意しました。これはユーザの視線が手前に停滞している時だけ介入する控えめな手法で、ユーザの「自律的」な視線移動を促し、実際のパフォーマンスへの転移を狙ったものです。

## Slide 6: システム実装
ハードウェア構成
  HMD: Meta Quest Pro（アイトラッキング内蔵）
  Simulator: 屋内用スキーシミュレータ（左右スライド）
システムフロー
  視線ベクトルと旗門位置をリアルタイム判定
  Unity上で視覚効果（ハイライト/発光）生成
コースデザイン
  ランダム生成により配置の記憶を防止
[ここに論文の図3.3（コースデザイン）等を挿入]
Notes: システムの実装です。Meta Quest Proのアイトラッキング機能と屋内スキーシミュレータを連携させました。Unity上で、ユーザの視線と旗門の位置関係を毎フレーム判定し、各ガイダンス手法に基づいた視覚フィードバックを生成します。
また、コースは固定ではなくランダムに生成することで、配置の記憶による慣れを防ぎ、常に視覚探索が必要な環境を作りました。

## Slide 7: 評価実験の概要
目的
  提案手法による視線変容と滑走技能への影響を検証
仮説
1. ガイダンス導入により、先読み行動の頻度が増加する
2. 先読みの定着は、旗門通過率（パフォーマンス）向上に寄与する
3. AdaptiveはTask-basedと同等の効果を持ちつつ、受容性が高い
実験条件（参加者12名・カウンターバランス）
  Baseline（誘導なし）
  Task-based（常時介入）
  Adaptive（適応的介入）
Notes: 評価実験で、12名の初心者を対象に、提案手法の効果を検証しました。
検証にあたり、3つの仮説を立てました。1つ目は提案手法により先読みが増えること、2つ目はその先読みがパフォーマンス向上に寄与すること、3つ目はアダプティブガイダンスがタスクベースガイダンスと同等に先読みが増え、よりパフォーマンス
の向上に寄与する。実験は、誘導を行わないベースライン条件を含む3条件で行い、それぞれの条件でのトレーニング効果を比較しました。

## Slide 8: 評価実験の概要
目的
  提案手法による視線変容と滑走技能への影響を検証
仮説
1. ガイダンス導入により、先読み行動の頻度が増加する
2. 先読みの定着は、旗門通過率（パフォーマンス）向上に寄与する
3. AdaptiveはTask-basedと同等の効果を持ちつつ、受容性が高い
実験条件（参加者12名・カウンターバランス）
  Baseline（誘導なし）
  Task-based（常時介入）
  Adaptive（適応的介入）
Notes: 実験手順です。 事前アンケートに答えてもらい、アイトラッキングのキャリブレーションと、システムに慣れるための練習の行ってもらった。
その後に、各条件について、 まず誘導なしで滑走してもらいトレーニング前のパフォーマンスを測定します、 次に各条件の手法でトレーニングを行います。 そして再び『誘導なし』でパフォーマンスの測定を行いました。
最後に事後アンケートに答えてもらって終了です。
評価指標については。旗門の通過率と、どの対象をどれくらい見ていたかの割合の分布、また誘導対象である「2つ先の旗門」をどれだけ見ることができたかの回数の割合を指標としています。
また、本手法の精神的な負荷やシステムの使いやすさの評価として、nasa-tlxとsusを用いた。
さらに、主観的な滑走に対する感覚やシステムの介入に対する受け止め方を評価するため、リッカート尺度形式のアンケートも行いました。

## Slide 9: 結果：視線行動とパフォーマンス
① 視線行動（先読み率の変化量）
  Task-based条件：Baseline/Adaptive比で有意に増加
  Adaptive条件：有意差なし
② パフォーマンス（旗門通過率の変化量）
  全条件で向上傾向
  条件間に統計的な有意差は認められず
[ここに論文の表5.4と5.1、または対応するグラフを挿入]
Notes: まず、視線の変化についてですが、 タスクベースの条件では、手前の雪面を見る時間の割合が減り、2つ先の旗を見る割合が増える傾向が見られました。2つ先の旗を見た回数に関しても、タスクベース条件では、
ベースラインと比較して増加傾向を示しました。アダプティブの条件はベースラインとほとんど変わりませんでした。

## Slide 10: 結果：視線行動とパフォーマンス
① 視線行動（先読み率の変化量）
  Task-based条件：Baseline/Adaptive比で有意に増加
  Adaptive条件：有意差なし
② パフォーマンス（旗門通過率の変化量）
  全条件で向上傾向
  条件間に統計的な有意差は認められず
[ここに論文の表5.4と5.1、または対応するグラフを挿入]
Notes: まず、視線の変化についてですが、 タスクベースの条件では、手前の雪面を見る時間の割合が減り、2つ先の旗を見る割合が増える傾向が見られました。2つ先の旗を見た回数に関しても、タスクベース条件では、
ベースラインと比較して増加傾向を示しました。アダプティブの条件はベースラインとほとんど変わりませんでした。
旗門の通過率に関しても、タスクベースは各条件での有意さなく、

## Slide 11: 結果：主観評価と選好
③ アンケート結果
  Task-based：「役立った」等で高評価だが、「強制力」も高い
④ 総合的な選好
  Adaptive条件が、Baseline比で有意に好まれた
  Task-basedは好みが分かれる結果
[ここに論文の図5.5（リッカート）と5.6（選好）を挿入]
Notes: 続いて主観評価の結果です。アンケートでは、タスクベース条件が「役立った」等の項目で高評価でしたが、同時に強い「強制力」を感じさせていました。
総合的な選好、つまり「どの条件が良かったか」という質問に対しては、介入の少ないアダプティブ条件が有意に好まれる結果となりました。

## Slide 12: 考察：仮説の検証
仮説1（視線変容）：一部支持
  強制力の強いTask-basedのみ有効
  Adaptiveは初期段階の初心者には刺激不足の可能性
仮説2（パフォーマンス寄与）：支持されず
  視線は変わったが、身体動作（ターン）への変換に時間的ラグ
  「場所」だけでなく「タイミング」や身体連携の支援不足
仮説3（Adaptiveの有効性）：受容性のみ支持
  行動変容効果は低かったが、UXとしては優れていた
  トレードオフ：「矯正効果(Task)」vs「体験・自律(Adaptive)」
Notes: 考察です。仮説1に対し、強い介入を行うタスクベース条件でのみ視線の変容が確認されました。アダプティブ条件は、初期段階の初心者にとっては刺激が弱すぎた可能性があります。
仮説2に対し、視線は変わりましたが、パフォーマンスへの即時的な転移は見られませんでした。これは、見た情報を身体動作に変換する運動学習プロセスに時間がかかるためと考えられます。
仮説3に対し、アダプティブ条件は行動変容効果こそ低かったものの、ユーザからは最も支持されました。これにより、学習効果とユーザ受容性の間にはトレードオフが存在することが明らかになりました。

## Slide 13: 議論・今後の展望
今後の課題
  視線行動と滑走パフォーマンスの乖離を埋める
展望
  タイミングの支援：聴覚刺激（リズム）や熟練者ゴーストの導入
  長期的な検証：運動学習の定着プロセスを確認
  実環境への応用：ARグラス等を用いたゲレンデでの支援
Notes: 議論と今後の展望です。今回の実験で、視線を変えることには成功しましたが、即座にパフォーマンス向上には直結しないという課題が浮き彫りになりました。
今後は、「見る場所」だけでなく「タイミング」を聴覚的に支援したり、熟練者の視線の動きそのものを可視化することで、視覚と身体動作の協調をより直接的に促す手法を検討しています。また、AR技術を用いた実環境への応用も目指していきます。

## Slide 14: 結論
結論
  VR視線誘導は初心者の「先読み」変容に有効
  Task-based（常時介入）が高い行動変容効果
  ユーザはAdaptive（適応的介入）を選好する傾向
  学習フェーズに応じた使い分けが重要
社会的意義
  知覚スキル（視線）と身体動作をつなぐ新たな設計指針を提供
Notes: 結論です。本研究では、VRを用いた視覚的介入が、スキー初心者の「先読み」行動の変容に有効であることを示しました。特に明示的な介入が高い効果を示しましたが、ユーザの受容性とのバランスを考慮し、学習フェーズに応じて手法を使い分ける重要性が示唆されました。
本研究は、知覚スキルと身体動作をつなぐ新しいトレーニング手法として、スポーツ科学やHCI分野に貢献するものと考えています。
以上で発表を終わります。ありがとうございました。

## Slide 15: 結論
結論
  VR視線誘導は初心者の「先読み」変容に有効
  Task-based（常時介入）が高い行動変容効果
  ユーザはAdaptive（適応的介入）を選好する傾向
  学習フェーズに応じた使い分けが重要
社会的意義
  知覚スキル（視線）と身体動作をつなぐ新たな設計指針を提供
Notes: 質問；
・滑走のパフォーマンスを測るのに、鬼門の通過率だけ？
・視線の分布はどういう定義で計測しているの？また、旗が重なったときに、奥の旗を見ているか手前を見ているかシステムで判別つかなくない？
・どういう検定を用いたの？なぜその検定を使ったの？事後検定を行う理由は？
・nasa-tlx, sus, likert-scale形式のアンケートとは何？
・キャリブレーションだけして終わり？動作確認は？
・少しでも旗を見たらOK判定なのはなぜ？
・なぜ関連研究では割合なのに、みたかどうかの回数で評価しているの？
・なぜadaptiveでは減少しているの？悪化しているの？Baselineに比べても。
・向上量にしたのはなぜ？向上率ではなくて。
・なぜ中央値を用いているの？標準偏差と平均値ではなくて。
・ちゃんと手法によって先読みできているようになっているかは、手法中の視線分布も出すべきでは？
・なぜ関連研究で行われていた視線トレーニングを踏襲していないの？
・なぜARではなくVR?
・なぜ個人差が激しいのか？
・なぜ今後の展望であげた内容を最初にやらなかったの？なぜ捨てる選択肢を取ったの？ ・関連研究では、どういうトレーニング手法が行われているの？
・meta quest proの視線の精度は？